Министерство станкостроительой

и инструментальной промышленности СССР

Главинструмент

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

МОСКОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

ЗАВОД «МИЗ»

РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ

ГОЛОВКИ

РГТ-2Z и С225-2Z

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОСКВА 1985 г.

Резьбонарезные головки РГТ-2Z и С225-2Z предназначены для нарезания наружных цилиндрических резьб на болторезных и труборезных станках.

Обозначение головок и размеры приведены в сл.таблице №1

Таблица №1

| Тип головки | Размеры нарезаемых резьб |
| --- | --- |
|  | Метрические | Дюймовые | Трубные |
| РГТ-2Z | ØØ 10...48 шаг 1,25...3 | ½˝ - 2˝ | Труб 1/4˝ -1˝ |
| C225-2Z | ØØ 10...76 шаг 1,25...3 | ½˝ - 3˝ | Труб 1/4˝ -2˝ |

Размеры головок, связанные с посадочным местом станка, приведены в сл.таблице №2

Таблица №2

| Тип головки | Д | Д I | h |
| --- | --- | --- | --- |
| РГТ-2Z | 177 А3 | 146 | 20 |
| C225-2Z | 165А3 | 130 | 20 |

Нарезание резьбы производится тангенциальными гребенками тип А по ГОСТ 2287-61. Гарантируемая точность нарезаемой резьбы класс 8g достигаемая 6g.

Рис .1

Высота профиля резьбы Ra 5...10. Для получения резьбы хорошего качества необходимо пруток или трубу проточить по наружнему диаметру чтобы все геометрические параметры загатовки /прямолинейность, овальность/ находились в пределах допуска на наружный диаметр резьбы. Головки устанавливаются на шпинделях станков с помощью выточек и крепется к фланцу шпинделя четырьмя шпильками М16х40 и гайками М16.

Головка состоит из корпуса дет.I , на котором смонтированны: замок дет.2, кольцо переключения дет.8, регулировачное кольцо дет. 10 и кулачки дет.4.

В четырех кулачках устанавливаются гребенки и закрепляются планками дет.5.

В кольце переключения закреплены 4 центра дет.9 , концы которых входят в кольцо дет. II, на которых сидит камень дет.3, передвигающийся по пазу кулачка. В один из центров упирается предварительно сжатая пружина дет.16.

В процессе работы кольцо переключения останавливается в своем поступательном движении,  а корпус головки вместе с гребенками движется до тех пор пока конический конец центра 9 одновременно у 4-х штук не начнет выходить из кольца II. Тогда под действием пружины 16 регулировочное кольцо 10 повернется и заставит повернуться посредством камня кулачки, в результате чего гребенки выйдут из соприкосновения с профилем нарезаемой резьбы. Для регулировки диаметра нарезаемой резьбы служит червячная пара /дет.13 и дет. 1/

Настройка головки

Гребенки устанавливаются в кулачках дет.4 по специальному установочному шаблону /см.рис. 2/.

Рис.2

Комплект гребенок состоит из 4-х штук. Нитки у гребенок нарезаны параллельно базвовой стороне и смещены относительно её на ¼ шага для каждой последующей гребенки в комплекте.

Гребенки устанавливаются по ходу часовой стрелки в порядке их нумерации. Необходимо учесть, что , если грибенки будут выступать из кулачков больше, чем полагается , они будут вдавливаться в заготовку и рвать вершину резьбы ; если гребенки установлены в кулачках слишком глубоко , они будут врезаться в заготовку и резьбы окажется искаженной формы. Правильное положение гребенки относительно нарезаемой заготовки показано на рис.3

Рис.3

Вершина гребенки должна находиться немного ниже оси, проходящей через центр загтовки , на величину «е» , чтобы образовать задний угол α = 0°30' . В зависимости от диаметра нарезаемой резьбы , е = R sin α . Передний угол γ принимается равным для конструкционных сталей 22° , для легированных сталей 18°.

Наличие у гребенок заборного конуса создает следующий max сбег резьбы  / ГОСТ 10549-80 , СЭВ 214-75 / .

Таблица 3

| Шаг резьбы | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбег резьбы | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |

После установки вылета гребенок производится настройка головки на заданный размер резьбы по соответствующему резьбовому калибру пробке или имеющемуся образцу. Перед настройкой головку приводят в рабочее / закрытое / положение. Для этого переводят кольцо переключения 8 вправо до упора. Далее поворачивают червяк 13 при помощи специальной отвертки до совмещения резьбы гребенок с резьбой резьбового калибра или образца. Затем раскрывают головку переводом кольца переключения 8 в кайнее левое положение. При это кулачки с гребенками раздвитуся и дадут возможность свободно вывести резьбовой калибр. После этого производят пробное нарезание. Проверяют резьбу по резьбовому кольцу и при необходимости производят подрегулировку. Таким путем можно настроить головку на требуемый размер резьбы за 2-3 приема.

Для устранения люфта червячной пары , который может привести к нестабильности размеров нарезаемой резьбы , нужно подтянуть гайку дет. 14 так , чтобы червяк прижимался бортиком к дну гнезда отверстия под червяк в регулировочном кольце 10. Нельзя затягивать гайку слишком сильно , так как червяк должен плавно вращаться при регулировании диаметра.

Уход при эксплуатации

Перед установкой на станке головка должна быть очищена от антикоррозийной смазки. Снятие смазки необходимо производить в горячем масле , не разбирая головку.

В процессе эксплуатации в головку попадают мелкие частицы металла, окалина и т.д. Поэтому рекомендуется регулярно , но не реже двух раз в месяц , производить частичную чистку и смазку головки.

Путем поворота регулировочного кольца 10 вокруг корпуса I , выводят кулачки 4 из зацепления с замком 2 , снимают кулачки.

После чистки и смазки опорной плоскости кулачков 4 и паза под камень 3 , головку собирают. Кулачки вставляют в корпус головки. При этом камни должный войти в пазы кулачков и кулачки должны поворачиваться плавно без качки и заедания.

Полную разборку и смазку головки рекомендуется производить один раз в месяц.

К каждой головке прикладываются :

1.Отвертка специальная — 1 штука

2.Установочный шаблон — 1 штука

3.Сектор переключения — 2 штуки

4.Штифт 8Сх30 ГОСТ 3128-70 — 4 штуки

5.Винт М10х10 ГОСТ 1476-64 — 4 штуки

6.Шпилька М16х40 ГОСТ 11765-66 — 4 штуки

7.Гайка М16 ГОСТ 15521-70 — 4 штуки

Завод оставляет за собой право изменять конструкцию головок , в результате чего приведенные в инструкции данные могут изменены.